## Slide 1: Pengenalan Memori Flash pada Mikrokontoler : SPIFFS (Serial Peripheral Interface Flash File System)
Mhd. Idham Khalif, S.Kom., M.T.

## Slide 2: Agenda Pembahasan Topik
Pendahuluan Memori Flash pada Mikrokontroler
Memori Flash pada Mikrokontroler
Pengenalan SPIFFS
Implementasi SPIFFS pada ESP 32

## Slide 3: Pendahuluan Memori Flash pada Mikrokontroler
Bagian 1

## Slide 4: Dasar Memori Flash Mikrokontroler
Memori flash adalah jenis memori non-volatile yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan tetap ada bahkan saat daya dimatikan. Ini berbeda dengan RAM (Random Access Memory) yang bersifat volatile, di mana data akan hilang saat daya dimatikan.

## Slide 5: Peran Memori Flash pada Mikrokontroler
Penyimpanan Program Aplikasi: Salah satu fungsi utama dari memori flash adalah menyimpan program aplikasi yang akan dieksekusi oleh mikrokontroler. Program ini berisi instruksi-instruksi yang diperlukan untuk mengendalikan perangkat dan menjalankan tugas tertentu.
Penyimpanan Data: Memori flash juga digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan oleh program aplikasi. Ini termasuk variabel, tabel, dan konfigurasi perangkat yang diperlukan dalam operasi perangkat.
Penyimpanan Konfigurasi: Memori flash sering digunakan untuk menyimpan pengaturan dan konfigurasi perangkat keras, seperti konfigurasi pin I/O, pengaturan daya, dan parameter lainnya yang perlu dipertahankan antar daya hidup/mati.

## Slide 6: Peran Memori Flash pada Mikrokontroler
Pemrograman Ulang: Beberapa mikrokontroler memiliki kemampuan pemrograman ulang, yang memungkinkan Anda memperbarui program aplikasi dengan versi yang lebih baru tanpa mengganti seluruh mikrokontroler.

## Slide 7: Pentingnya memori flash dalam pengembangan aplikasi mikrokontroler
Pemeliharaan Data Bahkan saat Mati: Memori flash adalah penyimpanan non-volatile, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan tetap ada bahkan saat daya mati. Ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan pemeliharaan data penting seperti konfigurasi, log, dan catatan meskipun terjadi gangguan daya.
Efisiensi dan Keaandalan: Memori flash adalah penyimpanan non-volatile, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan tetap ada bahkan saat daya mati. Ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan pemeliharaan data penting seperti konfigurasi, log, dan catatan meskipun terjadi gangguan daya.

## Slide 8: Memori Flash pada Mikrokontroler
Bagian 2

## Slide 9: Jenis - Jenis Flash Memori pada Mikrokontroler
EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) adalah jenis memori non-volatile yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat dihapus dan diprogram ulang.
SPIFFS (Serial Peripheral Interface Flash File System) adalah sistem berkas yang dirancang khusus untuk digunakan pada mikrokontroler dan mikroprosesor yang memiliki memori flash sebagai media penyimpanan. Sistem berkas ini memungkinkan pengelolaan dan akses berkas dalam memori flash mikrokontroler dengan cepat dan efisien.

## Slide 10: EEPROM vs SPIFFS
Jenis Memori:
  EEPROM adalah jenis memori non-volatile yang menggunakan teknologi flash untuk penyimpanan data yang dapat dihapus dan diprogram ulang. Ini biasanya tersedia sebagai memori terpisah dalam beberapa mikrokontroler.
  SPIFFS adalah sistem berkas yang digunakan untuk mengelola memori flash NAND yang ada pada mikrokontroler. Ini tidak terpisah dan berfungsi sebagai sistem berkas yang mengelola akses ke memori flash.

## Slide 11: EEPROM vs SPIFFS
Akses Data:
  EEPROM biasanya memiliki akses data yang lebih lambat dibandingkan dengan SPIFFS karena data harus dibaca atau ditulis melalui antarmuka khusus EEPROM.
  SPIFFS memiliki akses data yang lebih cepat karena memungkinkan akses langsung ke memori flash melalui antarmuka SPI.

## Slide 12: EEPROM vs SPIFFS
Penghapusan dan Pemrograman:
  EEPROM memerlukan proses penghapusan sebelum data dapat diubah, yang membuatnya lebih lambat dalam pemrograman ulang data.
  SPIFFS tidak memerlukan proses penghapusan khusus dan memungkinkan penulisan data tanpa perlu menghapus seluruh berkas.

## Slide 13: EEPROM vs SPIFFS
Kapasitas:
  Kapasitas EEPROM pada mikrokontroler biasanya lebih terbatas daripada kapasitas memori flash yang dapat dikelola oleh SPIFFS.
  SPIFFS dapat mengelola kapasitas yang lebih besar karena menggunakan memori flash NAND.

## Slide 14: EEPROM vs SPIFFS
Penggunaan:
  EEPROM sering digunakan untuk menyimpan data yang perlu dipertahankan dalam jangka panjang, seperti pengaturan konfigurasi perangkat.
  SPIFFS sering digunakan untuk mengelola dan menyimpan berkas dalam aplikasi yang memerlukan penyimpanan berkas dalam memori flash.

## Slide 15: EEPROM vs SPIFFS
Kecepatan Penghapusan dan Pemrograman:
  EEPROM biasanya memiliki kecepatan penghapusan dan pemrograman yang lebih lambat daripada SPIFFS.
  SPIFFS memiliki kecepatan penghapusan dan pemrograman yang lebih cepat karena tidak memerlukan penghapusan khusus sebelum penulisan data.

## Slide 16: Pengenalan SPIFFS
Bagian 3

## Slide 17: SPIFFS (Serial Peripheral Interface Flash File System)
Adalah sistem berkas yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat mikrokontroler dan mikroprosesor yang memiliki memori flash sebagai media penyimpanan. Sistem berkas ini memungkinkan pengelolaan dan akses berkas dalam memori flash mikrokontroler dengan cepat dan efisien

## Slide 18: Fungsi Utama
SPIFFS digunakan untuk mengelola berkas pada memori flash mikrokontroler. Ini memungkinkan pengembang untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data, seperti konfigurasi, log, berkas teks, dan berkas biner lainnya, secara efisien.

## Slide 19: Perlindungan Data
SPIFFS menyediakan beberapa fitur perlindungan data yang berguna. Ini mencakup kemampuan untuk memproteksi berkas dari penulisan atau penghapusan tidak sah serta memberikan tingkat keamanan tambahan terhadap akses tidak sah.

## Slide 20: Penggunaan dalam Aplikasi IoT dan Perangkat Tersembunyi
SPIFFS sering digunakan dalam aplikasi Internet of Things (IoT) dan perangkat tersembunyi yang memerlukan penyimpanan data dalam memori flash. Contoh penggunaan meliputi penyimpanan konfigurasi perangkat, penyimpanan catatan log, dan penyimpanan data sensor.

## Slide 21: Kelemahan Terkait Memori Flash
Perlu diingat bahwa SPIFFS tetap terkait dengan pembatasan memori flash, seperti ukuran memori flash yang terbatas dan jumlah siklus penghapus yang terbatas pada memori flash. Hal ini perlu diperhitungkan dalam perencanaan dan pengembangan aplikasi.

## Slide 22: Kapasitas Memori Flash ESP-32
ESP32-WROOM-32E: 4MB Flash
ESP32-WROOM-32U: 2MB Flash
ESP32-WROOM-32D: 16MB Flash
ESP32-PICO-D4: 4MB Flash

## Slide 23: Implementasi SPIFFS pada ESP 32
Bagian 4

## Slide 24: Sekian & Terima Kasih
Mikroprosesor/Mikrokontroler